Растворонасос Putzmeister Миксокрет М 730 - эти пневмотранспортные дизельные насосы эффективно перемешивают и подают раствор для стяжек полов, песок и мелкозернистый бетон. Это идеальная машина (растворонасос) для небольшой бригады и легких тягочей. 

Растворонасос Putzmeister Миксокрет М 730 - Новая М 730 с гидравлическим приводом объединяет все преимущества новейшого поколения машин Миксокрет в компактной форме. Пригодна для приготовления и подачи растворов для устройства стяжек, песка, крупно- и мелкозернистого бетона с фракцией до 16 мм. 

Машины для подачи растворов Миксокрет 730 - небольшие, легкие и маневренные машины обеспечат Вашу независимость от кранов и будут идеальным средством модернизации Вашей стройплощадки и роста Вашей прибыли. Применение: цементная и ангидридная стяжка, песок, мелкий гравий, мелкозернистый бетон, ... число материалов, с которыми могут работать растворонасосы Миксокрет серий М 730 огромно. Также эти машины обладают высокой производительностью. Поэтому с помощью пневмотранспортных насосов (растворонасос) серии М 730 можно успешно выполнять небольшие работы по бетонированию. 

Простота в эксплуатации: работа с Миксокретом абсолютно проста. Как только машина установлена, нужно разложить шланги, далее следует включить Миксокрет (Mixokret), заполнить бункер и закрыть защитную крышку. Немедленно начинается смешивание и подача. 

Надежность в работе: Компрессор подает в Миксокрет сжатый воздух, чтобы транспортировать материал порционно, с воздушными подушками между порциями. Таким образом, можно подавать даже такие смеси, которые невозможно прокачать другими системами из-за их жескости, недостаточной влажности или высокой зернистости. Конструкция машины серии М 730 облегчает обслуживание и увеличивает их срок службы. Количество изнашиваемых деталей небольшое, они лекго доступны и их можно просто заменить. 

Растворонасос М 730 DH:

- износостойкие рабочие органы смесителя

- смеситель с гидравлическим приводом, с передним ходом и реверсом, с защитой от перегрузки

- очень легкий и надежный пластиковый капот

- заменяемые напорные патрубки для шлангов с NW 50, 65, 90

- интеллектуальное управление потоком воздуха

- новый 3-цилиндровый дизельный двигатель

- более стабильная и надежная ходовая часть

- дышло можно опустить на 20 см

- легкочитаемые аналоговые приборы, защищенные прочной крышкой

- эффективная новая вентиляция бака

- многоступенчатое износостойкое уплотнение смесительного вала

Стандартная комплектация М 730:

- отключение воздуха для пневмотранспорта

- центральная система смазки

- рабочий прожектор 50 Вт

- проушины для погрузки краном

- встроенный инструментальный ящик 40 л

- алюминиевый гаситель для шланга NW 50

- переходник NW до 50

- устройство сцепки с грузовым и легковым автомобилями

- руководство по эксплуатации

- стандартное дополнительное оснащение 

Общие положения:
Идеальна для любой стройплощадки. Машины для жестких стяжек серии М 730 оснащен мощным 3-цилиндровым дизельным двигателем Kubota, 24 кВт при 2 300 об/мин. Благодаря этому они могут подавать до 80 м по горизонтали и на высоту до 45 этажа. Еще одна практичная деталь: для машин серии М 730 можно применять шланги диаметром 50, 65 и 90 мм. Для этого нужно просто заменить выходной фланец на Вашем Миксокрете - и можно подключать новый шланг. 

M 730 DHB
Идентична модели М 730 DH, только с загрузочным устройством объемом 50 л с гидравлическим приводом. 

Технические характеристики:

| Технические характеристики | M 730 DH | M 730 DHB |
| --- | --- | --- |
|  | смесительный бак 200 л, прошедший проверку TUV, рабочий объем 150 л, макс. доп. давление в баке 6 бар |
| Исполнение | базовая версия | с загрузочным устройством |  |  |
| Объем подачи теоретически | 2,5 м3/ч | 3,0 м3/ч |  |  |
| Давление подачи | 6 бар | 6 бар |  |  |
| Расстояние подачи** | 80 м по горизонтали, до 45 этажа |
| Компрессор | 2,7 м3/мин, минимальное давление 7 бар |
| Приводной двигатель | 3-цилиндровый дизельный двигатель Kubota, 24 кВт при 2 300 об/мин |
| Ходовая часть | полностью оцинкованная, регулируемая по высоте купола ходовая часть (20 - 80 см), надежные Т-образные шасси |
| Вес (при полной загрузке) | 1 200 кг | 1 300 кг |  |  |
| Длина | 4 500 мм | 4 600 мм |  |  |
| Ширина | 1 500 мм | 1 500 мм |  |  |
| Высота | 1 580 мм | 1 580 мм |  |  |
| Васота загрузочного устройства | - | 2 450 мм |  |  |
| Высота згрузки | 820 мм | 600 мм |  |  |
| Максимальная фракция | 16 мм | 16 мм |  |  |
| Напорный патрубок | KKV 89 | KKV 89 |  |  |
| Объем бункера | 150 л | 150 л |  |  |
| Артикул | 111 572.010 | 111 572.020 |  |  |

** Данные получены опытным путем и зависят от используемого материала.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

Для работы с пневматическими растворонасосами необходимо дополнительно приобрести:

- Растворный шланг NW 65 мм, КК 70, рабочее давление 10 бар, длина 10 м - арт. 456 831 - цена 402 EUR.